## Slide 1
CPU Scheduler: CPU调度器
Hardware Resource Service: 硬件资源服务
Data Service Scheduler: 数据服务调度器
Workflow Scheduler: 多任务工作流调度器
Operator Scheduler：算子调度器
Micro Kernel Scheduler: 核函数调度器
Micro Kernel Function: 参数化核函数
Hypervisor
Camera, LiDAR, Radar, Ethernet, Graphic Driver Security, Power Manager, BSP
TSN
TCP/UDP
UDS/DOIP
SOME/IP
DDS
Depth & Motion
Accelerator
Deep Learning Infrastructure
Image Process
Accelerator
Open CV/GL
Micro Kernel Function
Micro kernel
Scheduler
Operator
Accelerator
Operator Scheduler
Adaptive AutoSAR
(EM/SM/PHM/S2S/E2E/COM/Crypto/NM/DIAG)
AI Data
Services
Sensor Data
Services
Vehicle Data Services
Party Library
Hardware Resource Services
Data Service
Scheduler
Workflow Scheduler
Safety Linux*
RTOS*
CPU Scheduler
Thread/process Management
Dataflow Scheduler
Thread/process Management:
线程(进程)管理
Dataflow Scheduler: 数据流调度器

## Slide 2
NNVM
Relay
XLA
中间表示
算子
实现
计算图
优化
算子
优化
自定义算子优化
深度学习框架
Micro kernel
Scheduler
Micro Kernel Function
Operator Scheduler
自定义算子实现
LLVM
OpenCL
Metal
核函数调度器
功能：自动搜索和选择适配目标硬件的最佳核函数的实现
输入：目标硬件参数、算子定义及计算规模
输出：适配目标硬件的高效核函数的实现
参数化核函数
功能：适配异构硬件的参数化核函数的定义和应用，
执行一定长度的SIMD计算，支持 Intel CPU 和 GPU、NVIDIA GPU
CUDA
算子调度器
功能： 算子间并行，算子间融合  减少算子访存、传输代价和计算时间
输入：计算图的中间表示、目标硬件参数
输出：算子融合后的图结构（与硬件有关），算子并行后不同分支算子的执行位置（与硬件有关）
Notes: 算子并行时调度至哪个硬件和该算子在不同硬件上的执行效率有关，并尽可能保证各分支执行延迟相近。调度在不同硬件上的算子可进行不同的优化（如不同的 quantization）

## Slide 3
CPU Scheduler
CPU调度器
功能:
①不会对Linux/RTOS现有的内核调度器进行大的调整
②从用户态来控制调度器比如SCHED_DEADLINE的预约参数，以及SCHED_FIFO的priority参数等，确保上层子任务的priority及实时参数
③确保对GPU的抢占按照进程的priority排序
Notes: 在Linux中线程/进程调度会有user space到kernel space的切换开销；在多核多线程系统中，线程切换代价比较高（cache miss）
寄存器上下文切换，设置affinity用来绑定，的话可能会被调度到其它CPU上，导致cache使用效率低
Kernel中的scheduler是通用目的的，虽然可以通过priority加以一定的控制，但如果要结合业务逻辑进行更复杂的调度就没办法
调度和任务逻辑紧耦合，用了协程可以进行细粒度调度 使用户建立协同，将任务落在协程之上，忽略下层调度，管理取决于co之间的通信和数据依赖

## Slide 4
Thread/Process Management
线程（进程）管理
功能：
①对线程管理中的相关机制进行改进：什么时候线程yield CPU, 选择work stealing还是work sharing, 等
② 线程和CPU(及GPU)的绑定
Notes: 在Linux中线程/进程调度会有user space到kernel space的切换开销；在多核多线程系统中，线程切换代价比较高（cache miss）
寄存器上下文切换，设置affinity用来绑定，的话可能会被调度到其它CPU上，导致cache使用效率低
Kernel中的scheduler是通用目的的，虽然可以通过priority加以一定的控制，但如果要结合业务逻辑进行更复杂的调度就没办法
调度和任务逻辑紧耦合，用了协程可以进行细粒度调度 使用户建立协同，将任务落在协程之上，忽略下层调度，管理取决于co之间的通信和数据依赖

## Slide 5
数据流调度器
功能：整个实时系统的核心模块。自动驾驶系统由数个数据流链（data flow chain）构成。每个数据流链代表一个自动驾驶相关的任务，由多个具有数据依赖关系的数据处理模块组成DAG的形式 （A -> B 代表模块A的输出为模块B的输入）。调度器以最小化多链端到端时延为优化目标，通过和协程管理模块以及CPU调度模块互动来完成该优化目标。
输入：数据流链DAG、现有硬件资源
输出：协程模型及CPU调度参数等
Dataflow scheduler
Hardware Resource Services
DAG 描述
A
B
C
F
G
D
E
H
I
任务的DAG描述
F
Notes: （调度的开销，
这些接口的频率和开销）

## Slide 6
Hardware Resource Services
硬件资源服务
功能：周期性手机系统内的现有硬件资源，提供给数据流调度器。
输出：core utilization，吞吐率， Cache 命中率，memory 利用率，bus、memory带宽等available
硬件资源

## Slide 7
多任务工作流调度器
功能：（1）动态确定每个自动驾驶相关任务的激活时间，比如说离线标定、在线标定、建图等任务；（2）动态确定任务中模型的选择、缩放、量化、剪枝、近似算法等。
输入：感知结果，现有硬件资源，任务的粗粒度DAG描述
输出：每个任务的激活时间及细粒度DAG描述
A
B
C
F
G
D
E
H
I
任务的DAG描述
F
Workflow Scheduler
已有感知结果
Hardware Resource Services
粗粒度DAG
描述
细粒度
DAG 描述